Опросный лист №_________

на разъединители серии РГ(П) -35 УХЛ

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________     ___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Предполагаемое место установки______________________________________________________

Разъединители горизонтально-поворотного типа, двухколонковые, присоединительные размеры выбраны с учетом возможности установки их на существующие опорные конструкции разъединителей серии РДЗ. Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях(

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

- скорость ветра не более 40 м/с в отсутствии гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до  20 мм  1).

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное / наибольшее рабочее напряжение | 35 кВ / 40,5 кВ | V |
| 2 | Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости | 1000А / 20кА / 50кА |  |
|  |  | 2000А / 31,5кА / 80кА |  |
|  |  | 3150А / 40кА / 100кА |  |
| 3 | Тип изоляции (степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920) | Фарфоровая I |  |
|  |  | Фарфоровая II* |  |
|  |  | Полимерная IV |  |
| 4 | Наличие заземлителей | Отсутствуют |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | 1а (заземлитель расположен со стороны неподвижного главного ножа) |  |
|  |  | 1б (заземлитель расположен со стороны подвижного главного ножа) |  |
| 5 | Тип разъединителя по количеству полюсов | 1-полюсный |  |
|  |  | 2-полюсный |  |
|  |  | 3-полюсный |  |
| 6 | Тип установки | Горизонтальная |  |
|  |  | Вертикальная 2) |  |
| 7 | Привод разъединителя | Электродвигательный ПД-14 | 2) |
|  |  | Ручной ПРГ-5 |  |
| 8 | Привод заземлителя | Электродвигательный ПД-14 | 2) |
|  |  | Ручной ПРГ-5 |  |
| 9 | Межфазное расстояние | Стандартная поставка (1000мм) |  |
|  |  | По заказу (указать расстояние из ряда: 1300, 1700, 2000мм) |  |
| 10 | Высота установки разъединителя (от земли до цоколя) | Стандартная поставка (4000мм) |  |
|  |  | По заказу (указать высоту из ряда: 2700, 2900, 3000, 3335, 3700, 4450мм) |  |
| 11 | Заказ несущих металлоконструкций под разъединитель |  |
| 12 | Заказ опор под несущие металлоконструкции |  |
| 13 | Дополнительные требования к разъединителю |
| 14 | Количество комплектов заказа |  |

Примечания:

1)   Категория размещения вертикальной установки разъединителя - 2 по ГОСТ 15150 (под навесом без гололеда).

2)   Указать № заполненного опросного листа на привод ПД-14.