Опросный лист №________на разъединители серии РПВ

на напряжения 330, 500кВ

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________     ___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Предполагаемое место установки______________________________________________________

Разъединители пантографного типа с заземлителем нижней ошиновки. Выпускаются отдельными полюсами. Управление электродвигательным приводом ПД-11.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях(

- - высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- - верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- - нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

- скорость ветра не более 40 м/с без гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до  20 мм;

- сейсмичность местности  до 8 баллов по шкале МSK-64.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное / Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 330кВ / 363кВ |  |
|  |  | 500кВ / 550кВ |  |
| 2 | Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости | 3150А / 63кА / 160кА | V |
| 3 | Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 | I |  |
|  |  | II* |  |
| 4 | Изоляторы фарфоровые | Российского производства |  |
|  |  | Импортные |  |
| 5 | Наличие выносного блока управления привода (по заказу) | трехфазное оперирование разъединителями и заземлителями с разных выносных блоков |  |
|  |  | пофазное оперирование разъединителем и заземлителем с одного выносного блока |  |
| 6 | Наличие обогрева и освещения в выносных блоках управления | по заказу |  |
| 7 | Дополнительные требования к разъединителю и приводу |  |
| 8 | Количество комплектов заказа |  |

# Text boxes

По желанию заказчика заключается договор о сервисном обслуживании в послегарантийный период