Опросный лист №_____

на шинные опоры серии ШО на напряжения 330 и 500 кВ

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________     ___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Предполагаемое место установки______________________________________________________

Шинные опоры наружной установки климатического исполнения УХЛ на напряжения 330 и 500 кВ предназначены для поддержания проводов в сетях переменного тока с частотой 50 и 60 Гц.

Работоспособность шинных опор обеспечивается в условиях(

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

- скорость ветра не более 40 м/с при отсутствии гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до  20 мм.

- Сейсмостойкость шинных опор 8 баллов по шкале MSK-64.

Минимальная разрушающая нагрузка на изгиб изоляторов 8 кН.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальное / наиб.рабочее напряжение | 330 кВ / 363 кВ |  |
|  |  | 500 кВ / 525 кВ |  |
|  | Удельная длина пути утечки изоляции по ГОСТ 9920 | 1,6 см/кВ |  |
|  |  | 2,25 см/кВ |  |
|  | Цвет глазури изоляторов | Белый |  |
|  |  | Коричневый |  |
|  | Конструктивное исполнение | для крепления двух проводов типа АС-300/48 |  |
|  |  | для крепления двух проводов типа АС-400/64, АС-500/64, АС-600/72 |  |
|  |  | для крепления трех проводов типа ПА-500 |  |
|  |  | для крепления трех проводов типа ПА-640 |  |
|  |  | с опорной стойкой для крепления двух проводов типаАС-300/48 |  |
|  |  | с опорной стойкой для крепления двух проводов типа АС-400/64, АС-500/64, АС-600/72 |  |
|  |  | для установки неподвижного контакта подвесного разъединителя и заземлителя рубящего типа |  |
|  |  | для установки высокочастотного заградителя (указать тип) |  |
|  | Заказ опор под установку Высота установки | Стандартная поставка 2754мм |  |
|  |  | По заказу (указать высоту) |  |
|  | Дополнительные требования |
|  | Количество комплектов заказа |  |